Приложение № 4
к договору № ____
от"___ "_____________ ________ г.

Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.

1. Фундаменты:

- Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.;

- Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.;

- Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

- усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.);

- смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных «стульев» под деревянными зданиями;

- устройство и ремонт вентиляционных продухов;

- восстановление приямков, входов в подвалы;

2. Фасады:

- заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен;

- восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов, козырьков;

- ремонт (восстановление) архитектурных деталей, облицовочных плиток, штукатурки, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей;

- замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливов на оконных проемах ;

- ремонт и окраска фасадов;

3. Перекрытия:

- частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок);

- восстановление засыпки (утепление) и стяжки;

- антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций;

4. Крыши:

- усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки;

- антисептическая и противопожарная защита деевянных конструкций;

- все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и проч.;

- замена водосточных труб;

  - замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

- восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубыотопления, вентиляционных коробов;

- ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

- ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;

- ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

5. Оконные и дверные заполнения:

- смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

- ремонт металлических входных дверей;

- установка доводчиков пружин, упоров и пр.;

6.Стены и перегородки:

- заделка трещин перегородок;

- все виды малярных работ в помещениях общего пользования;

- восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях;

- заделка отверстий, гнезд, борозд;

- заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.;